## Slide 1: Металлургия Разработка модели для оптимизации работы металлургического агрегата
Команда: DST-OFF

## Slide 2: Тизер
Решение позволяет оценивать влияние разных факторов на износ гильз кристаллизатора МЛНЗ и прогнозировать срок их эксплуатации При помощи модели можно делать предположения о том, насколько изменится срок эксплуатации при изменении исходных данных
Стек решения: excel, python, библиотека sklearn, модель RandomForestRegressor
Наше решение уникально тем, что сразу «с колес» и без дальнейшего участия команды может использоваться специалистами компании

## Slide 3
Машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ)

## Slide 4
Гильза – ответственный узел МЛНЗ
Размер: длина 1000 мм, сечение 150х150, 180х180
Порядок цен за гильзы по данным тендерных площадок: 5-7 млн руб./шт.

## Slide 5: Задача на хакатон
Уяснить постановку задачи представителями компании
Определить способ решения задачи
Оценить предоставленные данные, распределить роли в команде
Предложить решение задачи: - выделить параметры для анализа и целевые показатели модели - очистить, проанализировать и отфильтровать исходные данные - построить модель прогноза износа гильз - определить факторы, влияющие на износ гильз

## Slide 6: УЯСНЕНИЕ ЗАДАЧИ
Надо ответить, какие параметры процесса литья влияют на выход из строя гильзы МНЛЗ
Для этого надо построить модель прогноза срока службы гильзы
НЕ НУЖНО прогнозировать, когда надо менять гильзу
Когда ее параметры начнут ползти, выходить за допуски, тогда и надо менять

## Slide 7: Проблемы в ходе УЯСНЕНИя ЗАДАЧИ

## Slide 8: Проблемы в ходе УЯСНЕНИя ЗАДАЧИ

## Slide 9: способ решения задачи
Загрузка и преобразование данных
Добавление новых полей и обработка отсутствующих значений
Выявление корреляций между показателями
Построение прогнозной модели
Определение наиболее значимых параметров

## Slide 10: Оценка предоставленных данных
Чтобы не терять время, распараллелили работу команды
Во первых, начали добиваться быстрого выхода на модель. Провели автоматизированную загрузку всех данных, предоставленных в формате заказчика без глубокого их понимания и анализа. Это позволило получить модель уже ночью в первый день хакатона и дало очень ценную информацию.
Во вторых, параллельно приступили к глубокой аналитике данных с помощью электронных таблиц, так как объем информации позволил обрабатывать их локально. Благодаря этому получилось оперативно проверить ряд гипотез. Ручная обработка аккуратно фиксировалась и может быть реализована программно. В дальнейшем для анализа использовались обработанные данные

## Slide 11: Быстрый взгляд на данные

## Slide 12: АНАЛИЗ ДАННЫХ
Список материалов — не пригодился

## Slide 13: АНАЛИЗ ДАННЫХ
Выборочная проверка геометрии гильз. Отдельная история с №НЛЗ

## Slide 14: решение задачи
Основная таблица – параметры плавок

## Slide 15: АНАЛИЗ ДАННЫХ
Паспорта – информация о ревизии гильз. Анализ выявил пропуски и ручей №7 )

## Slide 16: АНАЛИЗ ДАННЫХ
Ключевые этапы обработки данных зафиксированы в отдельной таблице

## Slide 17: решение задачи

## Slide 18: решение задачи

## Slide 19: Корреляция общая

## Slide 20: Корреляция для гильз 150х150

## Slide 21: Корреляция для гильз 150х150

## Slide 22: Корреляция для гильз 150х150

## Slide 23: Корреляция для гильз 150х150

## Slide 24: Корреляция для гильз 180х180

## Slide 25: Корреляция для гильз 180х180

## Slide 26: Корреляция для гильз 180х180

## Slide 27: Корреляция для гильз 180х180

## Slide 28: Построение модели, ключевые параметры

## Slide 29: решение задачи
Оценка объема предоставленных данных

## Slide 30: Команда DST-OFF
мЫ все вместе проходим обучение в группе DST-OFF компании skillfactory